WYNIKI ANALIZ FIZYKO-CHEMICZNYCH I BAKTERIOLOGICZNYCH

WODY Z STACJI WODOCIĄGOWYCH PW-K „LEGIONOWO”

MIASTO LEGIONOWO

dane za okres – I kwartał 2020r.

| l/p | oznaczenie | dopuszczalna wartość * | SUW „Jagiellońska” ul. Jagiellońska | SUW „Łajski” ul. Sikorskiego | SUW „Piaski” ul. Zegrzyńska | Studnia „Oligoceńska” ul. Rynek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | woda uzdatniona | woda uzdatniona | woda uzdatniona | woda uzdatniona | woda uzdatniona |
| 1 | Mętność NTU | ≤1 | 0,36 | 0,39 | 0,26 | 0,33 |
| 2 | Barwa NS mg/l Pt | akceptowalny/ nieakceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
| 3 | Zapach TON | akceptowalny/ nieakceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
| 4 | Smak TFN | akceptowalny/ nieakceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
| 5 | Odczyn pH | 6,5 - 9,5 | 7,6 | 7,8 | 7,2 | 7,6 |
| 6 | Mangan µg/l Mn | ≤50 | 0,62 | 0,54 | 0,68 | 1,8 |
| 7 | Przewodność µS/cm [200] | ≤2500 | 843 | 862 | 710 | 904 |
| 8 | Chlor wolny mg/l | ≤0,30 | 0,19 | 0,14 | 0,07 | 0,09 |
| 9 | Twardość ogólna mg/l CaCO3 | 60 - 500 | 254** | *** | 135** | 149** |
| 10 | L.kol. bakterii grupy coli w 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | L.kol. bakterii Escherichia coli w 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22+20C | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

*    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. [ Dz.U. z 2017r., poz.2294 ]

**   badanie dodatkowe

*** parametr nie jest badany

Dostawa wody dla Odbiorców:

-SUW „Jagiellońska” – Centrum, oś. „Jagiellońska”, „Sobieskiego”, „Batorego”, ‘Bukowiec”, „Ludwisin”, „Przystanek”.

-SUW „Łajski” – os.”Młodych”, III Parcela, „Kozłówka”.

-SUW „Piaski” – os. „Piaski” , „Grudzie”,  „Bukowiec  C”.

Opr. TN/MZ w dn.08.05.2020r.